Лабораторна робота № 6

Дослідження параметрів мікроклімату робочої зони та оцінка щодо відповідності їх нормативним значенням.

Бібліотека ресурсів:

1. Методичні рекомендації по використанню програмного забезпечення реєстратора даних USBLink   http://ppopek.narod.ru/USBLink.doc

2. Опис приладів Світло,Температура, Вологість http://ppopek.narod.ru/opys.rar

3. Методичні рекомендації по використанню програмного забезпечення реєстратора даних USBLink на http://ppopek.narod.ru/oh.html

1. Мета роботи: Оволодіти практичними навичками вимірювання параметрів мікроклімату та навчитися оцінювати відповідність нормативним параметрам.

2. Основні теоретичні відомості

(Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99)

2.1. Виробниче приміщення - замкнутий простір в спеціально призначених будинках та спорудах, в яких постійно (по змінах) або періодично (протягом частини робочого дня) здійснюється трудова діяльність людей.

2.2. Робоча зона - простір, в якому знаходяться робочі місця постійного або непостійного (тимчасового) перебування працівників.

2.3. Робоче місце - місце постійного або тимчасового перебування працюючого в процесі трудової діяльності.

2.4. Непостійне робоче місце - місце, на якому працюючий знаходиться менше 50 % робочого часу або менше 2-х годин безперервно.

2.5.	Мікроклімат виробничих приміщень - умови внутрішнього середовища цих приміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих з оточенням шляхом конвекції, кондукції, теплового випромінювання та випаровування вологи. Ці умови визначаються поєднанням температури, відносної вологості та швидкості руху повітря, температури оточуючих людину поверхонь та інтенсивністю теплового (інфрачервоного) опромінення.

2.6.	Оптимальні мікрокліматичні умови поєднання параметрів мікроклімату, які при тривалому та систематичному впливі на людину забезпечують зберігання нормального теплового стану організму без активізації механізмів терморегуляції. Вони забезпечують відчуття теплового комфорту та створюють передумови для високого рівня працездатності.

2.7.	Допустимі мікрокліматичні умови - поєднання параметрів мікроклімату, які при тривалому та систематичному впливі на людину можуть викликати зміни теплового стану організму, що швидко минають і нормалізуються та супроводжуються напруженням механізмів терморегуляції в межах фізіологічної адаптації. При цьому не виникає ушкоджень або порушень стану здоров'я, але можуть спостерігатися дискомфортні тепловідчуття, погіршення самопочуття та зниження працездатності.

2.8. Категорія робіт - розмежування робіт за важкістю на основі загальних енерговитрат організму.

2.9. Санітарні норми  поширюються на умови мікроклімату в межах робочої зони виробничих приміщень підприємств, закладів, установ тощо, незалежно від їх форми власності та підпорядкування.

2.10. Мікрокліматичні умови виробничих приміщень характеризуються такими показниками:

- температура повітря;

- відносна вологість повітря;

- швидкість руху повітря;

- інтенсивність теплового (інфрачервоного) опромінення;

- температура поверхні.

За ступенем впливу на тепловий стан людини мікрокліматичної  умови поділяють на оптимальні та допустимі.

3.  Об'єкт дослідження.

В лабораторній роботі використовується реєстратор даних USBLink, описати об'єкти, що використовуються при виконанні роботи.

Технічні характеристики вказати у вигляді таблиці.

Описати конструкцію приладу (реєстратор даних USBLink).

Описати програмою MultiLab CE.

4. Підготовка до виконання роботи

До виконання лабораторної роботи студент повинен самостійно вивчити:

- теоретичну частину;

- конструкцію;

- технічні характеристики;

- програмним забезпеченням;

5. Порядок виконання лабораторної роботи.

5.1. Перед початком роботи студент повинен ознайомитися з інструкцією з техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт.

5.2. Студент отримує допуск до виконання роботи, відповівши на питання:

Виробниче приміщення.  Робоча зона. Робоче місце. Мікроклімат виробничих приміщень. Оптимальні мікрокліматичні умови. Допустимі мікрокліматичні умови. Нормування та контроль параметрів мікроклімату. Заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату.

Ознайомитися з порядком роботи вимірювального приладу USBLink та програмою MultiLab CE.

5.2. Установити (включити) прилад, здійснити вимірювання та записати данні у таблицю

| Дата та час вимірювання | Параметри вимірювання | Значення | ДСН виробничих приміщень |
| --- | --- | --- | --- |

6. Звіт

5.1. Підготувати таблицю виміряних даних параметрів мікроклімату.

5.2. На підставі виміряних даних намалювати графіки.

5.3. Порівняти дані з ДСН виробничих приміщень, зробити аналіз.

5.4. Підготувати висновки.

7. Контрольні запитання:

Що таке виробниче приміщення?

Що таке робоча зона?

Що таке мікроклімат виробничих приміщень?

Що таке оптимальні мікрокліматичні умови?

Що таке категорія робіт?

Що таке санітарні норми?

Як  характеризуються мікрокліматичні умови виробничих приміщень?

Основні параметри реєстратора USBLink:

Основні параметри датчика вологості

Основні параметри датчика температури.

Що можна робити за допомогою MultiLab CE?

Як підключаються датчики до чотирьох портів?

Як відбувається запис даних?

Як відбувається збереження даних?

Як відбувається перегляд даних?

Що таке вікно приладу?